1.>>Separátor kejdy SEPCOM 015 „MINI“<< v NEREZI

###### Parametry separátoru:

- teoretický výkon zařízení	 15 m3/h

- hmotnost zařízení	120 kg

- průměr šnekovnice	150 mm

- materiál šnekovnice	nerezová šnekovnice s návarem tvrdokovu

- výkon motoru	2,2 kW

- materiál tubusu, síta a kompenzačního zásobníku	nerezová ocel AISI 304

- materiál uzavírací membrány na výstupu sušiny 	technický polymer SINT® (STD)

- barva pohonu a převodovky	RAL 5010

- základna	žárově pozinkovaná ocel

- balení	paleta+fólie

- rozměry: Š=650 mm , D=1.200 mm, V=1.800 mm